D-STAR Digital Smart Technologies for Amateur Radio analogico (modo tradizionale) che in modo digitale , premendo un apposito tasto passano in funzionalità DV (Digital Voice) o DD (Digital Data) e trasmettono voce e dati nello stesso momento in formato di stringhe digitali in un unico flusso continuo di dati.

Digitale: La voce viene inserita in un flusso digitale codificando il segnale proveniente dal microfono con un codificatore in AMBE , a cui vengono poi aggiunte informazioni di servizio per etichettare il flusso dei pacchetti con mittente , destinatario , nominativo , ripetitore e altri messaggi per veicolare i pacchetti verso eventuali ripetitori o corrispondenti locali / remoti.

Civile - Radioamatoriale: I sistemi digitali ad uso "Civile" come:Idas di Icom , Nexedge di Kenwood ed Alinco realizzano soluzioni che uniscono servizio voce assieme a messaggistica , telemetrie e rilevamento GPS , si possono considerare simili al D-STAR "Radioamatoriale" e paragonabili ad una sorta di RTX analogico pilotato da un segnale digitale . Completamente diverso e' invece la realizzazione di Mototrbo di Motorola che non ha abbandonato la spaziatura dei canali di 12,5 Khz per i 6,5 Khz ed ha reso la trasmissione realmente digitale (come quella di un cellulare / Tetra) con due sottocanali (slot) multiplati in TDMA.

Cosa fanno in più: L'apparato digitale quando va in Trasmissione mette in piedi due collegamenti virtuali , uno e' quello della voce digitalizzata , l'altro e' quello dei messaggi o info di servizio che possono essere a "bassa" velocità (nel DV) o ad "alta" velocità (nel DD) . Il canale voce viene intercettato dal ricevitore del corrispondente e veicolato all'altoparlante , il canale di servizio viene intercettato e veicolato al display dell'apparato opp. al computer collegato alla radio.

Per fare cosa: VOCE : La voce tutte le volte che viene imbustata nel flusso digitale viene etichettata con il nominativo OM , puo' essere veicolata (se i ripetitori sono collegati a internet) ben oltre la portata radio del ripetitore tramite un gateway (porta di uscita) dall'altra parte del mondo e quando viene decodificata si vede sempre il nominativo del mittente. Si può inoltre entrare su un ripetitore in una banda ed uscirne su un'altra (se il ripetitore ha piu' di un modulo RF). DATI: Nei messaggi di servizio per DV (a bassa velocità) possono essere inseriti SMS o piccoli messaggi di testo , informazioni sulla posizione GPS (D-PRS) , chat (D-chat) , messaggi di benvenuto o saluti sulla stazione OM . Nei messaggi di servizio per DD (a alta velocità) si possono creare collegamenti punto - punto tra due radio o radio ripetitore ed utilizzare tramite cavo ethernet la connettività della radio alla scheda di rete del computer per collegare internet , postazioni remote tipo webcam o ip camera etc.

Vantaggi: I nuovi servizi già sviluppati nel "civile" possono essere riassunti in : Messaggistica da base fissa (sede ditta) verso i portatili / veicolari (operatori) chiamate e messaggi di gruppo , Positioning conoscere la posizione tramite GPS degli operatori (squadre in emergenza o pericolo) , Allerting radioavviso di pericolo o malore , blocco delle radio in caso di furto o non operatività , compatibilità nel passaggio degli apparati da analogico a digitale , maggiore portata radio , minore consumo di batteria , minore larghezza di banda , migliore gestione dello spettro radio e minore sensibilità ai disturbi.

Ripetitore: Il ripetitore e' organizzato in moduli , puo' essere montato isolato (stand-alone) ed essere realizzato con un singolo modulo RF . Essendo la struttura del ripetitore componibile si può decidere come creare l'equipaggiamento del ponte , ci sono moduli RF per fare DV a 144 Mhz , DV a 430 MHz , DV a 1200 MHz e DD solo 1200 MHz. Se il ripetitore e' messo in "rete" con altri ripetitori , altre ai moduli RF deve avere un modulo aggiuntivo (Controller) ed un computer (gateway server) che permette al traffico del ripetitore di raggiungere il resto della rete. Il computer deve vedere internet in modo diretto oppure tramite un collegamento remotato a 10 GHz con altro repeater opp. via Wireless. Sono i gateway server che si scambiano le informazioni sui nominativi che "vedono" e sulla raggiungibilità dei ripetitori via internet .

Ripetitore e Gateway: Innanzitutto bisogna selezionare la frequenza e lo shift corretto del ripetitore (vedi elenco ripetitori) ed inserire il proprio nominativo OM. Per potere transitare su un ripetitore bisogna impostare nella radio il nominativo del repeater con la relativa porta di ingresso RF (A per 1200 DV , B per 430 DV , C per 144 e AD per 1200 DD) , la porta di uscita (che potrebbe essere diversa da quella di ingresso) oppure come uscita la porta di gateway che ti porta verso un altro ripetitore locale o remotato via internet ed infine dove si vuole sbucare da internet o che OM chiamare direttamente.

App. radio: Nella radio D-Star va inserito il proprio nominativo OM , il nominativo del ponte (porta di ingresso) il nominativo del ponte (porta di uscita) , il tipo di chiamata in uscita se generale o mirata. Ma visto la varietà dei casi vi rimando alla dispensa con tutti gli esempi .Programmazione e uso della radio.

DV Modem: Sono modem esterni che codificano la voce in formato AMBE e permettendo di utilizzare il RTX tradizionale in HF. Fanno tutto cio' sia in SSB che in FM e vengono usati per migliorare la qualità audio in HF. In pratica utilizzano i vantaggi del digitale per riuscire collegare località più lontane con una qualità audio migliore. Possono essere utilizzati solo in modo punto - punto , viene a mancare tutto cio' che riguarda la visualizzazione dei dati del display e l'uso dei ripetitori in quanto mancando la possibilità di inserire i dati di servizio (nominativo , ripetitore , gateway) non possono essere utilizzati per il traffico D-Star.

DV Dougle: Adattatore USB che permette di entrare nel sistema D-Star via internet con il computer di casa , di utilizzare microfono e altoparlante della scheda audio del computer per parlare codificato in AMBE ed essere ascoltato sui ponti D-Star.

Qui sotto una prima serie di notizie e informazioni, ne seguiranno altre via via che si svilupperà la sperimentazione a cui tutti sono invitati ad interessarsi, anche nelle riunioni del giovedì in Sezione.

- Modo DV D-Star (Digital Voice + Invio dati a bassa velocità)
Il protocollo JARL “D-STAR” e sono ingrado di operare in modalità DV grazie al codec AMBE®. 
E’ anche possibileinviare dati a 950bps (circa) contemporaneamente alla trasmissione in fonia digitale
Ogni canale memorizza la frequenza del ripetitore, lo shift per il duplex,il callsign del ripetitore, il call sign del gateway e l’impostazione per il RPT1 (ripetitore primario di up-link).

- Invio coordinate geografiche e modalità GPS A per uso delle operazioni in D-PRS
Utilizzando un ricevitore GPS esterno o il microfono con GPS opzionale, HM-189GPS gli apparati sono in grado di visualizzare le proprie coordinate geografiche sul display che possono essere inviate al corrispondente che sarà in grado di vederle sul proprio display. Gli apparati Icom inviano le proprie coordinate quando viene premuto il tasto PTT oppure ad intervalli programmati (da 5 secondi a 30 minuti). Inoltre la modalità “GPS A” fornisce un aiuto nel semplificare le operazioni in D-PRS per invia- re i dati della propria posizione ad un server APRS.

- Informazioni di tracciamento di una posizione con un software di localizzazione
Collegando l’apparato ad un Computer, mediante il cavo opzionale RS-232C, è possibile tracciare lo spostamento della posizione di un utente, mediante un apposito software. E’ richiesta una porta seriale ed un software cartografico (in formato NMEA 0183), non fornito da ICOM.

- Memoria GPS e Allarme GPS
E’ possibile memorizzare fino a 50 posizioni ricevute o programmate con nomi fino a 6 caratteri. 
L’allarme GPS suona quando la propria posizione è vicina ad un punto o ad un’area specifica.

- Modalità DR (D-Star Ripetitore e un gateway internet consente collegamenti anche lunga distanza fuori area territoriale)
La nuova funzione in modalità DR rende l’accesso al ripetitore D-Star piùsemplice. Quando il parametro GW (gateway) è posto su AUTO, è sufficiente eseguire due passaggi: 
Es. 1 - In caso di chiamata CQ
Premere il tasto [DR] e selezionare un ripetitore di up-link (RPT1) per accedere alla rete. Tenere premuto il tasto [UR] e selezionare un ripetitore di down-link dalla lista dei ripetitori disponibili (archivio memorizzabile nel'apparato). Quindi premere il tasto PTT per trasmettere

Es. 2 - In caso di chiamata di una specifica stazione (nell'area di acquisizione o via RPT1 anche fuori area instradandosi sulla rete D-STAR)
Premere il tasto DR e selezionare un ripetitore di up-link (RPT1) (archivio memorizzabile nel'apparato) per accedere alla rete. Tenere premuto il tasto UR e selezionare il nominativo della stazione che si desidera chiamare. Quindi premere il tasto PTT per trasmettere. Buona sperimentazione by I0GEJ Lidio